## Slide 1: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
CHƯƠNG 2. TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN THỜI GIAN

## Slide 2: Nội dung
2.1 Tín hiệu rời rạc thời gian
2.2 Hệ thống rời rạc thời gian
2.3 Phân tích các hệ thống LTI trong miền thời gian
2.4 Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân
2.5 Hiện thực các hệ thống rời rạc thời gian
2.6 Tương quan giữa các tín hiệu rời rạc thời gian

## Slide 3: 2.1 Tín hiệu rời rạc thời gian
Giới thiệu
  Ký hiệu: x(n), n: nguyên
  x(n) chỉ được định nghĩa tại các điểm rời rạc n, không được định nghĩa tại các điểm khác (không có nghĩa là x(n) bằng 0 tại các điểm đó)
  Thông thường, x(n)=xa(nTs) (Ts: chu kỳ lấy mẫu)
  n: chỉ số của mẫu tín hiệu, ngay cả khi tín hiệu x(n) không phải đạt được từ lấy mẫu tín hiệu xa(t)

## Slide 4: 2.1 Tín hiệu rời rạc thời gian (2)
Một số dạng biểu diễn
Dạng hàm:
2. Dang bảng
3. Dạng chuỗi
↑: chỉ vị trí n =0
{…, 0, 0, 1, 4, 1, 0, 0, …}
↑
4. Dạng đồ thị
n | …. -2 -1 0 1 2 3 4 5 …
x(n) | …. 0 0 0 1 4 1 0 0 …

## Slide 5: 2.1 Tín hiệu rời rạc thời gian
2.1.1 Một số tín hiệu rời rạc cơ bản
Tín hiệu bước nhảy đơn vị
Tín hiệu bước nhảy dịch chuyển có dạng sau:

## Slide 6: 2.1.1 Một số tín hiệu rời rạc cơ bản
2. Tín hiệu xung đơn vị
Tín hiệu xung dịch chuyển có dạng sau:

## Slide 7
3. Tín hiệu dốc đơn vị
2.1.1 Một số tín hiệu rời rạc cơ bản

## Slide 8
4. Tín hiệu hàm mũ
2.1.1 Một số tín hiệu rời rạc cơ bản
Hằng số a:
a thực → x(n): tín hiệu thực
a phức → a=rejθ → x(n)=rnejθn
= rn(cosθn+sinθn)
2 cách biểu diễn:
Hoặc

## Slide 9: 2.1.1 Một số tín hiệu rời rạc cơ bản

## Slide 10: 2.1.1 Một số tín hiệu rời rạc cơ bản

## Slide 11: Phân loại tín hiệu RRTG
Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất
  Năng lượng của tín hiệu x(n):
  Nếu Ex hữu hạn (0< Ex < ∞) → x(n) : tín hiệu năng lượng
  Công suất trung bình của tín hiệu x(n)
  Nếu Px hữu hạn (0< Px < ∞) → x(n) : tín hiệu công suất
  Năng lượng tín hiệu trên khoảng [-N, N]:
P
N
E   x(n) 2
nN
Năng lượng t/h
Công suất t/h
N 
E  limEN
1
N
P 
E
N 
lim 2N  1

## Slide 12: Phân loại tín hiệu RRTG (2)
T/h tuần hoàn và không tuần hoàn
  x(n) tuần hoàn chu kỳ N  x(n+N) = x(n), n
  Năng lượng
    Hữu hạn nếu 0 ≤ n ≤ N – 1 và x(n) hữu hạn
    Vô hạn nếu – ≤ n ≤ +
  Công suất hữu hạn
 T/h tuần hoàn là t/h công suất
P

## Slide 13: Phân loại tín hiệu RRTG (3)
T/h đối xứng (chẵn) và bất đối xứng (lẻ)
– Cho t/h x(n) thực:
Bất cứ t/h nào cũng được biểu diễn:
x(n) = xe(n) + xo(n)
  Thành phần t/h chẵn xe(n) = (½)[x(n) + x(–n)]
  Thành phần t/h lẻ xo(n) = (½)[x(n) – x(–n)]
x(n) = x(–n), n
x(n) = –x(–n), n
 t/h chẵn
 t/h lẻ

## Slide 15: 2.1.3 Các phép toán cơ bản
Các phép toán cơ bản:
Delay : làm trễ (TD)
Advance : lấy trước (TA)
Folding : đảo (FD)
Addition : cộng ()
Multiplication : nhân
Scaling : co giãn
Phép biến đổi
biến độc lập (thời gian)

## Slide 16: Phép làm trễ - phép lấy trước
Phép làm trễ: dịch theo thời gian bằng cách thay thế n bởi n–k
– y(n) = x(n–k) k >0
y(n) là kết quả của làm trễ x(n) đi k mẫu
Trên đồ thị: phép delay chính là DỊCH PHẢI chuỗi t/h đi k mẫu
Phép lấy trước: dịch theo thời gian bằng cách thay thế n bởi n+k
– y(n) = x(n+k) k >0
y(n) là kết quả của lấy trước
x(n) đi k mẫu
Trên đồ thị: phép lấy trước chính là DỊCH TRÁI chuỗi t/h đi k mẫu
x(n)
y(n) = x(n–k)
Làm trễ
Lấy trước

## Slide 17: Phép đảo – Phéo co giãn
Phép đảo: thay thế n bởi –n
– y(n) = x(–n)
  y(n) là kết quả của việc đảo
tín hiệu x(n)
  Trên đồ thị: phép folding
chính là ĐẢO đồ thị quanh trục đứng
Chú ý
  FD[TDk[x(n)]]  TDk[FD[x(n)]]
  Phép đảo và làm trễ không hoán vị được
Phép co giãn theo thời gian: thay thế n bởi µn (µ nguyên)
– y(n) = x(μn) μ: nguyên
giãn t/h x(n) hệ số µ
– Phép tái lấy mẫu nếu t/h x(n) có được bằng cách lấy mẫu xa(t)
y(n) = x(-n)
Đảo
Đảo
x(n)

## Slide 18: Các phép toán cơ bản
Cho hai t/h x1(n) và x2(n) n: [–∞,+∞]
Phép cộng
y(n) = x1(n) + x2(n)
n: [–∞,+∞]
Phép nhân
y(n) = x1(n).x2(n)
n: [–∞,+∞]
Phép co giãn biên độ
y(n) = ax1(n)
n: [–∞,+∞]

## Slide 19: 2.2 Hệ thống rời rạc thời gian
Giới thiệu
  Tín hiệu đã chuyển sang dạng biểu diễn số  Cần thiết kế thiết bị, chương trình để xử lý nó
  Hệ thống RRTG = thiết bị, chương trình nói trên
Tín hiệu vào (Tác động) x(n)
Tín hiệu ra (Đáp ứng) y(n) = T[x(n)]

## Slide 20: Mô tả quan hệ vào - ra
Ví dụ bộ tích lũy
Chỉ quan tâm mối quan hệ giữa đầu vào – đầu ra
Không quan tâm đến kiến trúc bên trong của hệ
Xem hệ như là
y(n) = T[x(n)]
n
Nếu n  n0 (chỉ tính đáp ứng từ thời điểm n0),
 y(n0) = y(n0 – 1) + x(n0)
y(n0 – 1): điều kiện đầu, bằng tổng các t/h áp lên h/t trước thời điểm n0 Nếu y(n0 – 1) = 0
 h/t ở trạng thái nghỉ (không có tác động trước n0)
y(n)   x(k )

n1
  x(k )  x(n)

 y(n  1)  x(n)

## Slide 21: Mô tả quan hệ vào - ra
Ví dụ khác
– y(n) = x(n)
– y(n) = x(n–4)
– y(n) = (1/3)(x(n–1) + x(n) +x(n+1))
– y(n) = MAX[x(n–1), x(n), x(n+1)]
xác định đáp ứng của các hệ nêu trên cho t/h x(n) như sau
x(n) =
1, n: [–3…3]
0, n khác

## Slide 22: Hệ thống rời rạc thời gian: Mô tả sơ đồ khối
Kết nối các khối phần tử cơ bản
– Bộ trễ đơn vị
– Bộ tiến đơn vị
x(n) y(n) = x(n–1)
x(n)
y(n) = x(n+1)
Dấu * dùng để chỉ một phép toán khác – tổng chập
x
– Bộ cộng
x1(n)
x2(n)
x(n) =x1(n)+x2(n)
Bộ co-giãn
x(n) a y(n) = ax(n)
Bộ nhân
y(n) =x1(n).x2(n)
x
x2(n)
x1(n)

## Slide 23: Mô tả sơ đồ khối
Ví dụ:
- Mô tả bằng sơ đồ cấu trúc cho hệ có quan hệ vào – ra như sau:
y(n) = 2x(n) – 3x(n–1) + 1.5y(n–1) + 2y(n–2)
Z–1
Z–1
+
+
+
Z–1
–3
1.5
2
x(n)
y(n)
2

## Slide 24: Mô tả sơ đồ khối
Vd2. Sử dụng các khổi kể trên, vẽ sơ đồ khối hệ thống có quan hệ vào ra như sau:
y[n]=

## Slide 25: 2.2.2 Phân loại hệ thống rời rạc thời gian
Một hệ thống được gọi là có tính chất X nếu tính chất X thoả
mãn cho mọi tín hiệu vào của hệ thống đó
Hệ động – hệ tĩnh
  Hệ tĩnh
    Ngõ xuất chỉ phụ thuộc các mẫu ở thời điểm hiện tại (không phụ thuộc
mẫu tương lai hay quá khứ)
    Không dùng bộ nhớ
      Không xuất hiện các ô Z–1 trong sơ đồ khối
      Không xuất hiện các x(n–k) hay y(n–k) trong quan hệ vào ra
  Hệ động
    Ngõ xuất tại thời điểm n phụ thuộc các mẫu trong [n–N, n] (N ≥ 0)
    Hệ có dùng bộ nhớ
      Có xuất hiện các ô Z–1 trong sơ đồ khối
      Có xuất hiện các x(n–k) hay y(n–k) trong quan hệ vào ra
N = 0 |  | h/t tĩnh
 > N > 0 |  | h/t có bộ nhớ hữu hạn
N =  |  | h/t có bộ nhớ vô hạn

## Slide 26: Phân loại hệ thống rời rạc thời gian (2)
Ví dụ: hệ nào tĩnh/động ?
1. y(n) = x(n) – 3x(n–3) 2. y(n) = nx(n) – 9
3. y(n) = 3x(n)
4. y(n) = (n–1)y(n–1) + x(n)
5. y(n) = (n–1)[x(n) + y(n)]

## Slide 27: Phân loại hệ thống rời rạc thời gian (3)
Hệ biến thiên và bất biến theo thời gian
  Hệ bất biến theo thời gian
    Đặc trưng vào-ra không thay đổi theo thời gian
    Định lý:
Hệ nghỉ T là bất biến nếu và chỉ nếu
x(n) T y(n)
x(n),k
 x(n  k ) T y(n  k )
Hệ biến thiên theo thời gian
  Hệ không có tính chất trên
– Ví dụ: xem xét tính bất biến cho các hệ sau
y(n) = T[x(n)] = x(n) – x(n–1) y(n) = T[x(n)] = nx(n)
y(n) = T[x(n)] = x(–n)
y(n) = T[x(n)] = x(n)cos(ω0n)
bất biến biến thiên biến thiên biến thiên

## Slide 28: Phân loại hệ thống thời gian rời rạc (cont’)
Để kiểm tra tính bất biến với thời gian, ta sử dụng thủ tục trong hình sau:
x[n-k]
T{x[n-k]}
x[n]
T{x[n]}
Z-k
=?
=: yes
=!: no

## Slide 29: Phân loại hệ thống rời rạc thời gian (4)
Hệ tuyến tính và phi tuyến
  Hệ tuyến tính
    Hệ thoả nguyên lý xếp chồng
    Định lý:
Hệ là tuyến tính nếu và chỉ nếu:
T[a1x1(n) + a2x2(n)] = a1T[x1(n)] + a2T[x2(n)]
    Tính chất co giãn:
nếu a2 = 0  T[a1x1(n)] = a1T[x1(n)]
ai, xi(n)
Tính chất cộng:
nếu a1 = a2 = 1  T[x1(n) + x2(n)] = T[x1(n)] + T[x2(n)]
Hệ phi tuyến
  Hệ không thoả mãn nguyên lý xếp chồng
y(n) = T(0) ≠ 0

## Slide 30: Phân loại hệ thống rời rạc thời gian (5)
Hệ tuyến tính và phi tuyến
– Ví dụ: xem xét tính tuyến tính của các hệ sau
y(n) = nx(n)
y(n) = x(n2)
y(n) = x2(n)
tuyến tính tuyến tính phi tuyến
phi tuyến
phi tuyến
y(n) = Ax(n) + B
y(n) = ex(n)

## Slide 31: Phân loại hệ thống rời rạc thời gian (6)
Hệ nhân quả và không nhân quả
  Hệ nhân quả
    Hệ chỉ phụ thuộc các mẫu hiện tại và quá khứ, không
phụ thuộc các mẫu tương lai
    Định lý:
Hệ T được gọi là nhân quả nếu như đáp ứng tại n0 chỉ phụ thuộc vào tác động tại các thời điểm trước n0 (ví dụ: n0 – 1, n0 – 2, …)
y(n) = F[x(n), x(n–1), x(n–2), …]
  Hệ không nhân quả: hệ không thoả định lý trên
  Ví dụ: Xét tính nhân quả của hệ sau:
a, y[n]=x[n]-x[n-1]
b, y[n]=x[n]+3x[n+4]

## Slide 32: Phân loại hệ thống rời rạc thời gian (7)
Hệ ổn định và không ổn định
  Hệ ổn định
    Định lý:
Hệ nghỉ được gọi là BIBO ổn định nếu và chỉ nếu mọi
ngõ vào hữu hạn sẽ tạo ra ngõ ra hữu hạn
x(n): │x(n)│ ≤ Mx <   │y(n)│ = │T[x(n)]│ ≤ My < 
Ví dụ: Xét tính ổn định BIBO của các hệ sau:
a, y[n]=cos(x[n])
b,

## Slide 33: Bài tập
Xem xét các tính chất của các hệ thống sau
  Tĩnh – động
  Tuyến tính – không tuyến tính
  Bất biến – biến thiên theo thời gian
  Nhân quả – không nhân quả
  Ổn định – không ổn định
  y(n) = n2 |x[n]|
– y(n) = ax(n)+b

## Slide 34: Hệ thống rời rạc thời gian: Kết nối
Có thể kết nối các hệ RRTG nhỏ, cơ bản, thành các
hệ thống phức tạp hơn
Hai cách kết nối
– Nối tiếp
y1(n) = T1[x(n)] y(n)
y(n) = T2[y1(n)]
với Tc  T2T1
Thứ tự kết nối là quan trọng
= T2[T1[x(n)]]
= Tc[x(n)]
T2T1 ≠ T1T2
Nếu T1, T2 tuyến tính và bất biến theo thời gian
– Tc  T2T1 bất biến theo thời gian
– T1T2 = T2T1
– Song song
y(n) = T1[x(n)] + T2[x(n)]
= (T1+T2)[x(n)]
= Tp[x(n)]
với TpT1+T
2
T1 T2
x(n) y1(n) y(n)
Tc
T
1
T2
+
x(n)
y1(n)
y2(n)
y(n)
Tp

## Slide 35: Hệ thống LTI – Tổng chập (4)
LTI: h(n)
h(n) : Hàm đáp ứng xung đơn vị của hệ LTI

 x(n)* h(n)
  x(k )h(n  k )
k 
y(n)

 h(n)* x(n)
  x(n  k )h(k )
k 
y(n)

## Slide 36
Tín hiệu rời rạc x[n] bất kỳ có thể biểu diễn bởi công thức :
Ví dụ 1:
, n còn lại
ï
î
ï
í
ì
£
£
-
-
=
2
1
,
2
1
]
[
n
n
n
x
0
2.3.1 Đáp ứng xung của hệ LTI – tích chập

## Slide 37
Hệ ta xét là hệ tuyến tính nên đáp ứng đối với x[n] là tổng của các đáp ứng đối với δ[n-k] với trọng số x[k].
δ[n-k]
T
hk[n]
Ta có:
2.3.1 Đáp ứng xung của hệ LTI – tích chập
δ[n]
h[n]

## Slide 38
Do hệ bất biến nên: hk[n]=h[n-k]
Ký hiệu như sau:
Tích chập của x[n] và h[n], được ký hiệu bởi dấu *
2.3.1 Đáp ứng xung của hệ LTI – tích chập
h[n]: Đáp ứng xung của hệ thống tuyến tính bất biến

## Slide 39
Nhận xét bản chất tích chập:
Để thu được y[n] ta phải tính y[n] theo từng giá trị của n.
Với mỗi giá trị của y[n] ta phải tính một tổng theo k của tích x[k]h[n-k]
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 40
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP
Các bước tính tích chập:
Bước 1: Đổi biến n thành biến k, vẽ đồ thị x[k], h[k]
Bước 2: Đảo thời gian h[k] và dịch đi n đơn vị
để tạo thành h[n-k]
Bước 3: Nhân x[k] và h[n-k] với mọi k
Bước 4: Cộng x[k]h[n-k] với mọi k để được y[n]
Lặp lại như vậy với mọi n
2.3.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẰNG ĐỒ THỊ

## Slide 41
Ví dụ 2: Tìm tích chập của hai tín hiệu
x[n]=u[n+1]-u[n-2]+δ[n] h[n]=2(u[n+1]-u[n-1])
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 42
Bài giải:
Ta thực hiện như sau:
Bước 1:
Đổi biến n thành k, viết x[n] thành x[k] và h[n] thành h[k], cố định x[k].
x[k]=u[k+1]-u[k-2]+ δ[k]
h[k]=2(u[k+1]-u[k-1])
x[k]
k
1
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 43
Bước 2:
x[k]
k
1
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
Giữ nguyên x[k]
Đảo thời gian h[k], ta được
h[-k] hay h[0-k], ứng với n=0
x[k]h[-k]
Nhân x[k] với
h[-k] với mọi k
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
4
Bước 3:
h[-k]
Bước 4: Cộng x[k]h[-k]
với mọi k
y[0]=6
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 44
Bước 2:
x[k]
k
1
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[-k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
Với n=1>0 dịch h[-k] sang phải một đơn vị
Nhân x[k] với
h[1-k] với mọi k
Bước 3:
h[1-k]
y[1]=2
Bước 4: Cộng x[k]h[1-k] với mọi k
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP
x[k]h[1-k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
4
h[1-k]

## Slide 45
Bước 2:
x[k]
k
1
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[-k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
Với n=2>0 dịch h[-k] sang phải hai đơn vị
Nhân x[k] với h[2-k] với mọi k
Bước 3:
h[2-k]
y[2]=0
Bước 4: Cộng x[k]h[2-k] với mọi k
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
x[k]h[2-k]
k

## Slide 46
Bước 2:
x[k]
k
1
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[-k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
Với n=-1>0 dịch h[-k] sang trái một đơn vị
x[k]h[-1-k]
Nhân x[k] với h[-1-k] với mọi k
Bước 3:
h[-1-k]
y[-1]=6
Bước 4: Cộng x[k]h[-1-k] với mọi k
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
4
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 47
Bước 2:
x[k]
k
1
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[-k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
Với n=-2>0 dịch h[-k] sang trái hai đơn vị
x[k]h[-2k]
Nhân x[k] với h[-2-k] với mọi k
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
Bước 3:
h[-2-k]
y[-2]=2
Bước 4: Cộng x[k]h[-2-k] với mọi k
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 48
Bước 2:
x[k]
k
1
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[-k]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
Với n=-3>0 dịch h[-k] sang trái ba đơn vị
x[k]h[-3-k]
Nhân x[k] với h[-3-k] với mọi k
Bước 3:
h[-3-k]
y[-3]=0
Bước 4: Cộng x[k]h[-3-k] với mọi k
k
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 49
Từ các kết quả trên ta có:
y(1)=2 y(0)=6 y(-1)=6 y(-2)=2 y(-3)=0 … y(-∞)=0
y(2)=0 … y(∞)=0
y[n]]
Kết quả của phép chập trong ví dụ 2
Vậy: y(n)={2,6,6,2}
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
2.3.2 CÁCH TÍNH TÍCH CHẬP

## Slide 50
Bài về nhà: Hãy tính tích chập y[n]=x[n]*h[n] trong đó y[n] và h[n] được cho như sau:
x[n]
1
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
h[n]
k
2
0
1
2
3
4
-1
-2
-3
3
1

## Slide 51: Hệ thống LTI – Tính chất tổng chập
Giao hoán x(n)*h(n) = h(n)*x(n)
Kết hợp
[x(n)*h1(n)]*h2(n) = x(n)*[h1(n)*h2(n)]
h(n)
x(n)
y(n)
x(n)
h(n)
y(n)
h1(n)
h2(n)
h2(n)
h1(n)
Giao hoán
Kết hợp
h(n) = h1(n)*h2(n)

## Slide 52: Ví dụ:
Xác định đáp ứng xung đơn vị của hệ thống được cấu trúc bằng cách nối tiếp của các hệ thống có đáp ứng xung đơn vị
h (n)  ( ) u(n)
h (n)  ( )n u(n)
4

## Slide 53: Hệ thống LTI – Tính chất tổng chập
Phân phối
x(n)*[h1(n) + h2(n)] = x(n)*h1(n) + x(n)*h2(n)
Ví dụ: dùng tổng chập, xác định đáp ứng của hệ thống
  x(n) = anu(n) và h(n) = bnu(n) trong cả 2 truờng hợp a=b và a≠b
  x(n) = {…0, 1, 2^, 1, 1, 0…} và h(n) = δ(n) – δ(n–1) + δ(n–4) + δ(n–5)
h1(n)
h2(n)
+
x(n)
y(n)
Phân phối
h(n) = h1(n) + h2(n)
x(n)
y(n)

## Slide 54: Hệ thống LTI – Tính nhân quả
Chuỗi bằng 0 n < 0
Chuỗi khác 0 n: n<0 và n>0
 chuỗi nhân quả
 chuỗi không nhân quả
k 0 k 
– Chứng minh
Một hệ LTI là nhân quả nếu và chỉ nếu các đáp ứng xung của nó bằng 0 đối với các giá trị âm của n [tức, h(n) = 0, n < 0]
 n
y(n)  h(k )x(n  k )   x(k )h(n  k )

Ngõ xuất của h/t tại thời điểm n0
y(n0 )   h(k )x(n0  k )
k 
 1
 h(k )x(n0  k )   h(k )x(n0  k )
k 0 k 
Thành phần tổng thứ 2 bao gồm các t/h tương lai đối với n0. Hệ nhân quả nếu
h(n)=0 n < 0
Qui ước

## Slide 55: Hệ thống LTI – Tính nhân quả
Nếu t/h nhập là chuỗi nhân quả [x(n) = 0, n < 0]
n n
y(n)  h(k )x(n  k )   x(k )h(n  k )
k 0 k 0
  Đáp ứng của h/t nhân quả với chuỗi nhân quả là nhân quả
[y(n) = 0, n<0]
Ví dụ: xác định đáp ứng của h/t có h(n)=(bn+1)u(n) đối với t/h x(n)=anu(n)
  x(n) và h(n) đều là chuỗi nhân quả

## Slide 56: Hệ thống LTI – Tính ổn định
Hệ LTI là ổn định nếu hàm đáp ứng xung đơn vị là khả tổng
tuyệt đối
Ví dụ: xác định tầm giá trị a, b sao cho hệ LTI sau ổn định
x(n)  M
  
y(n)   x(n  k )h(k )   x(n  k ) h(k )  Mx  h(k )
k  k  k 
y(n)  M y  


k 
n u ê Sh   h(k )  



k 
 y(n)   x(n  k )h(k )
– Chứng minh 
Ta có
x
h(n)  
bn
an n  0
1 1  n  0
n  1


## Slide 57: Hệ thống LTI – FIR và IIR
M 1
Hệ có đáp ứng xung hữu hạn – FIR (Finite-duration Impulse Response)
– h(n) = 0 n: n < 0 và n ≥ M
y(n)   h(k )x(n  k )
k 0
– Hệ FIR có bộ nhớ độ dài M

Hệ có đáp ứng xung vô hạn – IIR (Infinite-duration Impulse Response)
  Giả sử h/t có tính nhân quả
y(n)  h(k )x(n  k )
k 0
  Hệ IIR có bộ nhớ vô hạn

## Slide 58: Hệ thống rời rạc thời gian – Đệ qui
Trung bình tích lũy của t/h x(n) trong khoảng 0 ≤ k ≤ n
– Việc tính y(n) đòi hỏi lưu trữ tất cả giá trị của x(k)
 khi n tăng, bộ nhớ cần thiết cũng tăng
Cách khác để tính y(n): đệ qui
0
y(n – 1): điều kiện đầu
1
y(n) 
x(k )
n  1

n
k 0
n1
k 0
(n  1) y(n)   x(k )  x(n)  n y(n  1)  x(n)
n 1
 y(n) 
y(n  1)  x(n)
n  1 n  1
x
+
x
Z–1
1 n+1
n
H/t đệ qui là hệ có y(n) phụ thuộc không chỉ t/h nhập mà còn giá trị quá
khứ của ngõ xuất
x(n)
y(n)

## Slide 59: Hệ thống rời rạc thời gian – Không đệ qui
H/t không đệ qui nếu y(n) = F[x(n), x(n–1), …, x(n–M)]
Khác nhau cơ bản giữa h/t đệ qui và h/t không đệ qui
Ý nghĩa
  H/t đệ qui phải tính các giá trị ngõ xuất ở quá khứ trước
  H/t không đệ qui có thể xác định giá trị ngõ xuất ở thời điểm bất kỳ mà
không cần tính giá trị ngõ xuất ở quá khứ
  Hệ đệ qui: hệ tuần tự
  Hệ không đệ qui: hệ tổ hợp
F[x(n), x(n–1), …, x(n–M)]
x(n)
y(n)
F[x(n), x(n–1), …, x(n–M),
y(n–1), y(n–2), …, y(n–N)]
x(n)
y(n)
Z-1

## Slide 60: 2.4 Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân
Tập con của h/t đệ qui và không đệ qui
Ví dụ h/t đệ qui được mô tả bởi PTSP bậc 1: y(n) = ay(n–1) + x(n)
  Phương trình xuất nhập cho hệ LTI
  Tác động vào h/t t/h x(n) n ≥ 0 và giả sử tồn tại y(–1)
y(0) = ay(–1) + x(0)
y(1) = ay(0) + x(1) = a2y(–1) + ax(0) + x(1)
…
y(n) = ay(n–1) + x(n) = an+1y(–1) + anx(0) + an-1x(1) + … + ax(n–1) + x(n)
Hoặc
Bộ nhớ biểu diễn trạng thái h/t  h/t ở trạng thái 0 (đáp ứng trạng thái 0 hoặc đáp
Đây là tích chập của x(n) và h(n) = anu(n)
Đáp ứng trạng thái 0 phụ thuộc bản chất h/t và t/h nhập
n
k 0
– Nếu h/t nghỉ tại n=0, bộ nhớ của nó bằng 0, do đó y(–1) = 0
y(n)  an1 y(1)   ak x(n  k )
n  0

ứng cưỡng bức – yzs(n))
n
k
zs
k 0
y (n) 
a x(n  k )

## Slide 61: 2.4 Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân
Nếu h/t không nghỉ [tức y(–1) ≠ 0] và x(n) = 0 n: hệ thống
không có t/h nhập
– Đáp ứng không ngõ nhập (hay đáp ứng tự nhiên) yzi(n)
H/t đệ qui với điều kiện đầu khác không là hệ không nghỉ, tức nó vẫn tạo ra đáp ứng ngõ ra ngay cả khi không có t/h nhập (đáp ứng này do bộ nhớ của h/t)
Đáp ứng không ngõ nhập đặc trưng cho chính h/t: nó phụ thuộc bản
chất h/t và điều kiện đầu
Tổng quát
Dạng tổng quát của PTSPTT HSH
– N: bậc của PTSP
zi
y (n)  an1 y(1)
N M
y(n)  ak y(n  k )  bk x(n  k )
k 1 k 0
hoac
(a0  1)
N M
ak y(n  k )  bk x(n  k )
k 0 k 0
y(n)  yzi (n)  yzs (n)

## Slide 62: 2.4 Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân
Xem lại các t/chất tuyến tính, bất biến thời gian và ổn định
của h/t đệ qui được mô tả bằng PTSP TT HSH
  Hệ đệ qui có thể nghỉ hay không tùy vào điều kiện đầu
Tuyến tính
  Hệ là tuyến tính nếu nó thỏa
    Đáp ứng toàn phần bằng tổng đáp ứng trạng thái không và đáp ứng không
ngõ nhập y(n) = yzs(n) + yzi(n)
    Nguyên tắc xếp chồng áp dụng cho đáp ứng trạng thái không (tuyến tính
trạng thái không)
    Nguyên tắc xếp chồng áp dụng cho đáp ứng không ngõ nhập (tuyến tính
không ngõ nhập)
  Hệ không thoả một trong 3 đ/k trên là hệ phi tuyến
  Hệ đệ qui được mô tả bằng PTSP HSH thỏa cả 3 đ/k trên  tuyến tính

## Slide 63: 2.4 Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân
Ví dụ: xét tính chất tuyến tính của hệ y(n) = ay(n–1) + x(n)
– Đ/k 1.
Giả sử x(n) = c1x1(n) + c2x2(n)
zi
– Đ/k 2.
– Đ/k 3.
 c y(1) (n)  c y( 2) (n)
1 zs 2 zs
Giả sử y(–1) = c1y1(–1) + c2y2(–1)
y (n)  an1 y(1)




n
k
zs
k 0
y (n) 
a x(n  k )
zs zi
n  0  y(n)  y (n)  y (n)
n  0
1 1 2 2


1 
n
n
k
k
k 0
k 0
zs
y (n) 
n
n
k
k
k 0
1 2  2
k 0
a x(n  k ) 
a [c x (n  k )  c x (n  k )]
 c
a x (n  k )  c
a x (n  k )
y (n)  an1 y(1)  an1[c y (1)  c y (1)]
zi 1 1 2 2
 c an1 y (1)  c an1 y (1)
1 1 2 2
 c y(1) (n)  c y( 2) (n)
1 zi 2 zi
– Vậy y(n) tuyến tính
Z–1
+
a
x(n)
y(n)

## Slide 64: 2.4 Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân
Bất biến thời gian
  ak và bk là hằng số  PTSP HSH là bất biến theo thời gian
  H/t đệ qui được mô tả bằng PTSP HSH là LTI
Ổn định
  H/t BIBO ổn định nếu và chỉ nếu với mọi ngõ nhập hữu hạn và mọi điều kiện đầu hữu
hạn, đáp ứng của toàn h/t là hữu hạn
  Ví dụ: xác định giá trị a để h/t y(n) = ay(n–1) + x(n) ổn định
    Giả sử │x(n)│≤ Mx <  n ≥ 0
n hữu hạn  My hữu hạn và y(n) hữu hạn độc lập với giá trị a
Khi n, My hữu hạn chỉ nếu │a│< 1  My = Mx/(1 – │a│)
Vậy h/t chỉ ổn định nếu │a│< 1
 a n1
n1
y(1)  Mx  a
k
n n
k 0
y(n)  an1 y(1)   ak x(n  k )
k 0
 an1 y(1)   ak x(n  k )
x
y
 a n1
y(1)  M 1 a  M
1 a

## Slide 65: 2.4 Mô hình các hệ thống rời rạc thời gian bởi phương trình sai phân
Xác định biểu thức chính xác của y(n) khi biết x(n)
(n≥0) và tập các đ/k đầu
2 phương pháp
  Gián tiếp: biến đổi Z
  Trực tiếp
Phương pháp trực tiếp
  Đáp ứng toàn phần y(n) = yh(n) + yp(n)
    yh(n): đáp ứng thuần nhất, không phụ thuộc x(n) (x(n) = 0)
    yp(n): đáp ứng riêng phần, phụ thuộc x(n)

## Slide 66: Đáp ứng thuần nhất (1)
Giả sử x(n) = 0

hoặc
Biểu thức trong ngoặc đơn: đa thức đặc trưng của h/t
PT này có N nghiệm λ1, λ2, …, λN
Dạng tổng quát nhất của nghiệm PTSP thuần nhất (giả sử các nghiệm
đơn riêng biệt)
Ci có thể được xác định nhờ vào các đ/k đầu của h/t
– Nếu λ1 là nghiệm bội bậc m,
– PT này có thể được dùng để xác định đáp ứng không ngõ nhập của h/t (bởi vì x(n) = 0)
N
k 0
 ak y(n  k )  0
 0

Cách giải PTSP TT HSH tương tự cách giải PT vi phân TT HSH
– Giả sử đáp ứng có dạng yh(n) = λn
N
(nk )
k
k 0
a 
 n N ( N
N 1
N 2
1 2 N 1 N
a 
 a   a
  a )  0
n n n
h 1 1 2 2 N N
y (n)  C   C   C 
n
n 2 n m1 n n n
h 1 1 2 1 3 1 m 1 m1 m1 N N
y (n)  C   C n
  C n   C n   C   C 
PTSP thuần nhất

## Slide 67: Đáp ứng thuần nhất (2)
Ví dụ y(n) + a1y(n–1) = x(n)
Do đó
Ví dụ khác
y(n) – 2y(n–1) – 3y(n–2) = x(n) + 2x(n–1)
1
– Cho x(n) = 0 và giả sử yh(n) = λn
 λn +a1λn–1 = 0
 λn–1(λ+a1) = 0
 λ = –a1
Đáp ứng đồng dạng yh(n) = Cλn = C(–a1)n
Mặt khác,
y(0)  a1 y(1)
 C  a y(1)
h
y (0)  C
y (n)  (a )n1 y(1) n  0
zi 1

## Slide 68: Đáp ứng riêng phần
Ví dụ y(n) + a1y(n–1) = x(n)
(│a1│< 1)
xác định yp(n) khi x(n) = u(n)
Đáp ứng riêng phần có dạng yp(n) = Ku(n) K: hệ số co giãn
 Ku(n) + a1Ku(n–1) = u(n)
– Khi n ≥ 1, ta có K + a1K = 1  K = 1/(1+a1)
Đáp ứng riêng phần
Đáp ứng riêng phần yp(n) thoả mãn PT
N M
 ak yp (n  k )  bk x(n  k )
k 0 k 0
Dạng tổng quát của đáp ứng
riêng phần
Ví dụ khác
y(n) = 5/6y(n–1) – 1/6y(n–2) + x(n) Với x(n) = 2nu(n)
a0  1
1
1
p
y (n) 
u(n)
1 a
x(n)
yp(n)
A
AMn
AnM AnnM
Acosω0n
K
KMn
K0nM + K1nM-1 + … + KM An(K0nM + K1nM-1 + … + KM)
K1cosω0n + K2sinω0n
0
Asinω n

## Slide 69: Đáp ứng toàn phần
y(n) + a1y(n–1) = x(n)
Ví dụ: xác định đáp ứng toàn phần của PTSP với x(n) = u(n) và y(–1) là đ/k đầu
– Theo trên, ta có
Vậy
– Nếu tìm C dưới đ/k y(–1) ≠ 0, đáp ứng toàn phần sẽ bao gồm đáp ứng trạng thái không và đáp ứng không ngõ nhập
1
1
1 a

1 
– Muốn xác định đáp ứng trạng thái không, ta cho y(–1) = 0
y(0)  a1 y(1)  1
 a1
 C 
y(0)  C 
1 a 
1 (a )n1
yzs (n) 1
1 a1
n  0
1
1
1
1
n  0
1
1 a



h
 y (n)  C(a )n
n
 y(n)  C(a1 ) 
p
 y (n) 
1 a
1
1
1
1

1 
 a
 C  a y(1) 1
y(0)  C 
1 a
1 a 
1
1
n1
y(0)  a y(1)  1 1 (a )n1
y(n)  (a ) y(1) 1 n  0
1 a
 yzi (n)  yzs (n)

## Slide 70: Giải phương trình sai phân hệ số hằng
Ngoài ra, có thể xác định đáp ứng riêng phần từ đáp ứng trạng thái không
yp(n) ≠ 0 khi n: đáp ứng trạng thái đều
yp(n) = 0 khi n: đáp ứng tiệm cận
Bài tập: xác định đáp ứng y(n), n≥0, của hệ thống y(n) – 2y(n–1) – 3y(n–2) = x(n) + 2x(n–1) đối với ngõ nhập x(n) = 4nu(n)
1
1
1 a
p zs
n
y (n)  lim y (n) 

## Slide 71: Đáp ứng xung của hệ thống đệ qui LTI
x(n) = δ(n) 
yp(n) = 0 vì x(n) = 0 khi n > 0  h(n) = yh(n)
Bất kỳ h/t đệ qui nào được mô tả bằng PTSP TT HSH đều là IIR
Đáp ứng thuần nhất
{Ci} được xác định nhờ đ/k đầu y(-1) = y(-2) = … = y(-N) = 0
Tính ổn định
– Đ/k cần và đủ cho sự ổn định của một h/t nhân quả IIR được mô tả bởi PTSP TT HSH là tất cả các nghiệm của đa thức đặc trưng có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn đơn vị
– CM
n
n
(n  0
yzs (n)   h(k )x(n  k )
k 0
  h(k ) (n  k )
k 0
 h(n)

N
n
h
k k
k 1
y (n)  h(n) 
C 



  


  N
N
n
n
k k
k
k
n0
k 1 n0
h(n) 
C 
C
n0 k 1


n
k
 k
n0 n0
Ngược lại nếu │ λ│≥ 1, h(n) không còn khả tổng, tức h/t không ổn định
Nêu 
 1k 
    h(n) 

## Slide 72: 2.5 Hiện thực các hệ rời rạc thời gian – Cấu trúc
Ví dụ: Xét hệ bậc 1
y(n) = –a1y(n–1) + b0x(n) + b1x(n–1)
Sơ đồ cấu trúc
Z-1
Z–1
b1
-a1
x(n)
y(n)
b0
H1
v(n)
+
+
Z–1
b1
x(n)
y(n)
b0
+
Z-1
-a1
+
H2
b1
x(n)
y(n)
b0
+
Z-1
-a1
+
H3
w(n)
H1
H2
H3
Cấu trúc trực tiếp dạng 1
Cấu trúc trực tiếp dạng 2
(dạng chuẩn tắc)
Hoán vị hai hệ con
Gộp hai ô nhớ
1

v(n)  b0 x(n)  b1 x(n 1)
 y(n)  a y(n 1)  v(n)
0 1

 w(n)  a1w(n 1)  x(n)
 y(n)  b w(n)  b w(n 1)

## Slide 73: 2.5 Hiện thực các hệ rời rạc thời gian – Cấu trúc
Hoán vị
Ô nhớ: M+N
Ô nhớ: Max(M,N)
Gộp ô nhớ
Dạng I
Dạng II
+
x(n)
y(n)
Z-1
Z-1
Z-1
–a
1
+
b0
b1
b2
–a2
bM
+
+
+
+
–a
N
Z-1
+
–aN–1
+
N M
y(n)  ak y(n  k )  bk x(n  k )
k 1 k 0
Z-1
Z-1
+
Z-1
b1
–a
1
–a2
x(n)
y(n)
b0
Z-1
b
2
Z-1
bM
Z-1
+
+
–a
N
+
b
M–1
+
+
+
+
–aN–1

## Slide 74: 2.5 Hiện thực các hệ rời rạc thời gian – Cấu trúc
Khi ak = 0 
hệ FIR không đệ qui với
Hệ bậc 2: y(n) = –a1y(n–1) – a2y(n–2) + b0x(n) + b1x(n–1) + b2x(n–2)
M
k 0
y(n)  bk x(n  k )
0  k  M k khác
 0

h(n)  bk
+
x(n)
y(n)
Z-1
Z-1
–a
1
+
b0
b
1
b2
–a2
+
+
+
x(n)
y(n)
Z-1 Z-1
b2
b0 b1
+
+
x(n)
y(n)
Z-1
Z-1
–a1 –a2
+
b0
a1=a2=0: hệ FIR

## Slide 75: Hiện thực hệ FIR – bất đệ qui
– Đáp ứng xung h(k) = bk
(0 ≤ k ≤ M)
– Ví dụ
M
Hiện thực không đệ qui
y(n)  bk x(n  k )
k 0
1
y(n) 
x(n  k )
M

k 0
M 1
1
h(n) 
0  n  M
M 1
Z–1
+
Z–1
Z–1
Z–1
+
+
x(n)
y(n)
1
M+1

## Slide 76: Hiện thực hệ FIR – đệ qui
Hiện thực đệ qui
– Bất kỳ h/t FIR nào cũng được thực hiện theo kiểu đệ qui
– Ví dụ
1
y(n) 
x(n  k )
1
 y(n 1) 

M
k 0
M
1 
M 1
x(n 1 k ) 1 [x(n)  x(n 1 M )]
M 1 k 0
M 1
[x(n)  x(n 1 M )]
M 1
Z–1
x(n)
M+1
+ 1
Z–1
Z–1
Z–1
+
y(n)
x(n–1–M)
–
+
76

## Slide 77: 2.6 Tương quan giữa các tín hiệu rời rạc thời gian
Ứng dụng
  Đo lường sự giống nhau giữa các tín hiệu
  Trong các lĩnh vực: truyền tín hiệu, radar, sonar, …
Định nghĩa T/h phát T/h nhận
α
D
w(n)
x(n)
y(n) = αx(n–D) +w(n)
: hệ số suy giảm t/h
: thời gian trễ truyền
: nhiễu đường truyền


y(n) so với x(n)
x(n) so với y(n)
Tương quan
chéo


rxy (l)   x(n) y(n  l)
n
rxy (l)   x(n  l) y(n)
n
ryx (l)   y(n)x(n  l)
n
ryx (l)   y(n  l)x(n)
n

## Slide 78: Tương quan – giải thuật
Các bước để tính sự tương quan giữa y(n) so với x(n)
  Dịch: để có y(n–l), dịch y(n) sang
nếu l dương
nếu l âm
+ phải
+ trái
Nhân: vl(n) = x(n)y(n–l)
Cộng: tổng các vl(n)
Nhận xét
  rxy(l) = ryx(–l)
ryx(l) là đảo của rxy(l) qua trục l = 0
  So với tính tích chập, phép tính tương quan không phải thực hiện phép đảo
    Có thể dùng giải thuật tính tích chập để tính tương quan và ngược lại
rxy(l) = x(l)*y(–l)

## Slide 79: Tương quan – ví dụ
Ví dụ: Tìm rxy(l), ryx(l) ?
x(n) = {… 0 1 3 1^ 0 …}
y(n) = {… 0 1^ 3 1 0 …}
rxy(l) = {… 0 1 6 11 6 1^ 0 …} Max: rxy(–2) = 11
y(n) giống với x(n) nhất khi y(n) dịch trái 2 mẫu
ryx(l) = {… 0 1^ 6 11 6 1 0 …} Max: ryx(2) = 11
x(n) giống với y(n) nhất khi x(n) dịch phải 2 mẫu

## Slide 80: Tự tương quan
Tự tương quan


rxx (l)   x(n  l)x(n)
n
rxx (l)  rxx (l)
Tương quan của chuỗi nhân quả độ dài N [i.e x(n)=y(n)=0 khi
n<0 và n≥N]

xx
n
r (l) 
x(n)x(n  l)
N  k 1
N  k 1
i  l, k  0 l  0
l  0

rxy (l)   x(n) y(n  l)
ni
rxx (l)   x(n)x(n  l)
ni
Với i  0, k  l

## Slide 81: Tương quan – tính chất (1)
Tính chất của sự tương quan giữa các t/h năng lượng
– Năng lượng của t/h chính là sự tự tương quan tại l = 0
quan
– Chuỗi tương quan chuẩn hóa không phụ thuộc vào sự co giãn của t/h
(│ρxy(l)│≤ 1 và │ρxx(l)│≤ 1)
2


xx
x
n
– Trung bình nhân của năng lượng là giá trị lớn nhất của chuỗi tương
r (0) 
x (n)  E
rxy (l)  Ex Ey
rxx (l)  Ex  rxx (0)
xy
 (l) 
x y
E E
xx
x
E

rxy (l) (l)  rxx (l)

## Slide 82: Tương quan – tính chất (2)
Tương quan của t/h tuần hoàn
– Cho x(n) và y(n) là 2 t/h công suất
Nếu x(n) và y(n) tuần hoàn chu kỳ N
  rxy(l) và rxx(l) tuần hoàn chu kỳ N
T/c này được dùng để xác định chu kỳ của t/h (SV đọc thêm)
1
1
x(n)x(n  l)

M
rxy (l)  lim
 x(n) y(n  l)
M  2M 1 n M
M
xx
n M
r (l)  lim
M  2M 1
N 1

n0
1
rxy (l) 
x(n) y(n  l)

N 1
n0
N
1
rxx (l) 
x(n)x(n  l)
N

## Slide 84: 2.3 Phân tích hệ thống tuyến tính LTI
Kỹ thuật phân tích h/t tuyến tính
  Biểu diễn quan hệ vào/ra bằng phương trình sai phân và giải PT này
  Phân tích t/h chập thành tổng các t/h cơ sở sao cho đáp ứng của h/t đối với các t/h cơ sở là xác định trước.
    Nhờ tính chất tuyến tính của h/t, đáp ứng của h/t đối với t/h chập đơn giản bằng
tổng các đáp ứng của h/t với các t/h cơ sở
Phân giải t/h chập x(n)  ck xk (n)
k
giả sử yk(n) = T[xk(n)]
y(n)
 T [x(n)]
 T [ck xk (n)]
k
 ckT [xk (n)]
k
 y(n)  ck yk (n)
k

## Slide 85: Hệ thống LTI – Phân giải tín hiệu nhập
xk(n) = δ(n–k)
Phân giải t/h nhập ra đáp ứng xung đơn vị
  Chọn các t/h thành phần cơ sở
  Ta có x(n)δ(n–k) = x(k)δ(n–k) k
– Biểu thức phân tích t/h x(n)
– Ví dụ: x(n) = {2 4 3^ 1}
thì x(n) = 2δ(n+2) + 4δ(n+1) + 3δ(n) + δ(n–1)
Đáp ứng của h/t LTI với t/h nhập bất kỳ: tổng chập (convolution sum)
  Đáp ứng y(n, k) của h/t với xung đơn vị tại n=k được biểu diễn bằng h(n, k) y(n, k)  h(n, k) = T[δ(n–k)] – < k < 
    n: chỉ số thời gian
    k: tham số chỉ vị trí xung đơn vị
  Nếu t/h nhập được co giãn hệ số ck  x(k), đáp ứng của h/t cũng co giãn ckh(n, k) = x(k)h(n, k)

x(n)   x(k ) (n  k )
k 

## Slide 86: Hệ thống LTI – Tổng chập (1)
Biểu thức trên đúng với mọi h/t tuyến tính nghỉ (bất biến hoặc biến thiên)
Đối với hệ LTI, nếu h(n) = T[δ(n)] thì h(n–k) = T[δ(n–k)]

LTI
x(n)
y(n)

k 
– H/t LTI được đặc trưng hoàn toàn bằng hàm h(n)
y(n)   x(k )h(n  k )
y(n)



k 
 T [x(n)]
 T [  x(k ) (n  k )]
k 
  x(k )T [ (n  k )]
k 
  x(k )h(n,k )

## Slide 87: Hệ thống LTI – Tổng chập (2)
Cách tính ngõ xuất của h/t tại một thời điểm n0
1. Đảo: h(k)  h(–k): đối xứng h(k) quanh trục k=0
2. Dịch: h(–k)  h(–k + n0)
: dịch h(–k) đi một đoạn
n0 sang phải (trái) nếu n0 dương (âm)
Nhân:
Cộng:
vn0(k) = x(k) h(–k + n0) tổng tất cả chuỗi vn0(k)

y(n0 )   x(k )h(n0  k )
k 

## Slide 88: Hệ thống LTI – Tổng chập (3)
– Nếu
vn(k) = x(k)h(n–k)
wn(k) = x(n–k)h(k)
Trong biểu thức tổng chập, nếu thay m=n–k (tức k=n–m), ta có
 
y(n)   x(n  m)h(m)   x(n  k )h(k )
m k 
– Công thức này cho cùng kết quả như công thức tổng chập, nhưng thứ tự tính toán khác nhau

vn(k) = wn(n–k)
 
y(n)   vn (k )   wn (n  k )
k  k 